## Slide 1: ブロードキャスト対応について
2017/08/25
NTT-TX

## Slide 2: L2ブロードキャスト整理
ドメイン（セグメント）に所属する全ての機器へフレームを複製／転送する。
SPPでは、コンポーネント間の入出力ポートが関連付けされている範囲をドメインとする。
L2フレームのブロードキャスト、マルチキャスト（参考）の判定は以下。
  ブロードキャストMACアドレス
    全ビットが1。
  マルチキャストMACアドレス（参考）
    I/Gビット（8ビット目）が1。
本スプリントではVLANやVXLANなど、仮想ドメインを設定するプロトコルは未対応。 対応する場合はclassifier-vlanid、classifier-vniのように仮想ドメインを識別するIDをキーに振り分けを行うclassifierをpNICの後段（後述構成の前段）に配置することを想定しております。

## Slide 3: パケット複製方法
パケット複製方法としては以下２種類。
  クローニング
    複製分のmbufを新規作成する。
  参照カウントUP
    同一mbufの参照カウントをインクリメントする。
パケット複製はクローニング方式とすることとしたい。 参照カウントUP方式は制限／確実性が低いため。
  参照カウントUP方式の制限／問題は以下。
    転送パケット同士でメモリを共有するため、duplicator後段にmodifierは配置できない。
    転送パケット同士でメモリを共有するため、 ivshmem方式には対応できない。
    パケット複製方式として提供されているものでないため、実現性の担保が難しい。
    DPDK内部でmbuf内を変更していた場合に競合が発生する。
なお、性能面でクローニングは劣るが、当面の用途としてはARPでありトラヒック比率は高くないと考えられる為、影響はほぼないと考えます。

## Slide 4: 構成案について
SPP上にVMを配置する場合の基本的構成を以下とします。
以降は下記構成での実現方式案を記載していきます。
pNIC
C
Rx
Tx
F
vhost
Rx
Tx
F
vhost
Rx
Tx
M
F
F

## Slide 5: 1. pNIC（対向マシン）からのブロードキャスト 案① duplicator新設
classifier-macの後段にパケット複製／転送を行うduplicator （名称仮）を新設する。
classifier-macに宛先MACアドレスが“FF:FF:FF:FF:FF:FF”の場合はduplicatorへ転送するように登録する。 既存classifier-macで対応可能。
vhostのfowraderは入力が複数になるためmergerに変更する。 既存mergerで対応可能。
メリット
  MAC振分とパケット複製を別コアで行う。
  duplicatorコンポーネントが独立するため他用途にも使用可能。
デメリット
  使用コアが増加する。
  classifier-macとduplicatorのtx-portを合わせて設定する必要がある。
C
Rx
Tx
M
Rx
Tx
Rx
Tx
M
F
F
D
M
ユニキャスト
ブロードキャスト

## Slide 6: 1. pNIC（対向マシン）からのブロードキャスト 案② 既存classifier-macのみ改造
以下の処理を既存classifier-macに追加。
  宛先MACアドレスのI/Gビットを判定し、1であれば振分候補全てにパケットを複製／転送。
メリット
  実装コストが低い。
デメリット
  classifier-macのコアに処理が集中する。
C-(I/G )＋D
Rx
Tx
F
Rx
Tx
F
Rx
Tx
M
F
F

## Slide 7: 【参考】pNIC（対向マシン）からのブロードキャスト マルチキャストアドレスに対応する場合
今後の機能拡張としてL2マルチキャストMACアドレスに対応する案について１つ記載します。
以下の処理を既存classifier-macに追加。
  宛先MACアドレスのI/Gビットを判定し、1であればマルチキャストアドレス転送先ポートへ転送（複製はしない）
  マルチキャストアドレスフレームの転送先ポートの設定方法。
C-(I/G)
Rx
Tx
M
Rx
Tx
Rx
Tx
M
F
F
D
M
改修

## Slide 8: 2. vhost（VM）からのブロードキャスト（vhost間通信無し）
vhost間（≒VM間）で通信を行わない構成の場合、 あるvhostからのブロードキャストフレームはpNIC（対向マシン）へ届けばよいため、現状で対応可能。
C
Rx
Tx
F
Rx
Tx
F
Rx
Tx
M
F
F

## Slide 9: 3. vhost（VM）からのブロードキャスト（vhost間通信有り）
vhost間（≒VM間）通信を行うため、vhostからの送信パケットを振り分けるためにclassifier-macを配置する。
以下の処理を既存classifier-macに追加。
  振分MACアドレス未登録のパケットのデフォルト転送設定。 （現行では未登録は破棄）
  振分MACアドレス未登録のパケットのデフォルト転送設定方法。
duplicatorは前述のもので対応可能。
なお、classifier-macは1プロセスにつき1個。本構成はclassifier-macを3個使用するため、3プロセス構成となる想定。
C
Rx
Tx
M
Rx
Tx
Rx
Tx
M
C-(I/G)
C-(/I/G)
D
M
D
D
ユニキャスト
デフォルト
ブロードキャスト

## Slide 10: 【参考】L3マルチキャスト
L3ではマルチキャストというとIPマルチキャストが主となる。
  IPマルチキャストの処理概要。
    宛先グループアドレスをキーとしマルチキャストグループを検索する。
    マルチキャストグループがある場合、そのグループに登録されている機器宛にパケットを転送する。 ※MODが必要かは要調査。
  マルチキャストグループのテーブルは概念上、静的に設定してもよいが、一般的にはIGMPプロトコルを使用して設定される。
  その他、IPマルチキャストの経路制御プロトコルとしてPIM、DVMRPなどがある。
  L2ではマルチキャストアドレスが使用されるため、ドメインの全機器に転送すればよい。
単純にIPマルチキャストを実装するとした場合、宛先グループアドレスからのマルチキャストグループ検索／グループ内機器への転送（MODが必要かは要調査）となるが、関連するプロトコル群との兼ね合いについての検討も必要となる。
L3でもブロードキャスト／マルチキャストによってIPアドレスの形式が異なる。
  ブロードキャストアドレス
    IPv4：ホスト部の全ビットが1。
    IPv6：ブロードキャストアドレスは実装されていない。
  マルチキャストアドレス
    IPv4：224.0.0.0〜239.255.255.255のアドレス。IANAによる割り当てあり。
    IPv6：割愛。新旧形式の２パターンがあるもよう。