## Slide 1: SPPの既存モデルおよびVF機能のモデル
2017/5/25
NTT-TX

## Slide 2: はじめに
DPDK SPPの既存モデルおよびVF機能対応時のモデルについて検討いたしました。

## Slide 3: 現SPPの処理モデル（SFC）
SPP-APL
IF
(NIC)
(VHOST)
(RING)
IF
(NIC)
(VHOST)
(RING)
Fwd(1:1)
図中の薄い灰色のボックスは1コア扱いとする

## Slide 4: 検証サイト向けモデル（VF）
Classifier
SPP-APL
NIC
(外部ネットワーク)
VHOST
(VM)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
VHOST
(VM)
VHOST
(VM)
Dup
(1:N)
Classifier
(VLAN振分)
Classifier
(MAC振分)
Fwd(1:1)
Merge
(N:1)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
宛先MACアドレスによるVMへの振り分けを実施
arpパケットの処理で必要だが、検証サイト向けでは静的にMACアドレスを設定する方針としたい
将来的には必要だが、検証サイト向けではVLANIDによる振り分け不要

## Slide 5: 検証サイト向けモデル（VF） データモデル
Classifier
SPP-APL
NIC
(外部ネットワーク)
VHOST
(VM)
Fwd(1:1)
Dup
(1:N)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
Classifier
(VLAN振分)
VHOST
(VM)
VHOST
(VM)
mbuf
アドレス | バッファ
0000 | パケット1
0100 | パケット2
0200 | パケット3
0300 | パケット4
0400 | (空)
… | …
アドレス
0000
0100
0200
0300
パケットのデータはDPDKのmbufへ格納される。
mbufはAPL側でDPDKのAPIを使用して作成し、
複数のプロセスで動作させる場合でも、基本的に共通で使用する。
(mbufのサイズはAPIのパラメータで指定。)
NICからパケットを受け取るのは、
APL側からループでDPDKのAPIを使用して確認する。
パケットがある場合は、ポインタ配列のパラメータにmbufのアドレスが返却される。
Classifierで振り分け後は、各Fwd宛のパケットアドレスをDPDKのRINGもしくはメッセージキューを使用して通信を行う。
受信buff
Classifier
(MAC振分)
取得したmbufのアドレスを元にパケットを参照し、
VLANやMACアドレスをチェックする。
QUEUE
QUEUE
QUEUE

## Slide 6: 検証サイト向けモデルー構成例（2物理NIC,2VM）
VM
vNIC(vhost)
PDN側
Classifier
SPP-APL
NIC
(端末側)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
vNIC(vhost)
端末側
Classifier
(MAC振分)
Fwd(1:1)
Merge
(N:1)
Fwd(1:1)
NIC
(PDN側)
TX
RX
TX
RX
TX
RX
TX
RX
VM
vNIC(vhost)
PDN側
vNIC(vhost)
端末側
TX
RX
TX
RX
Classifier
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
Classifier
(MAC振分)
Fwd(1:1)
Merge
(N:1)
Fwd(1:1)

## Slide 7: 性能向上モデル案
Worker
Worker
Classifier Worker
SPP-APL
NIC
(外部ネットワーク)
VHOST
(VM)
Merge(N:1)
Load Balancer
Merge(N:1)
Merge(N:1)
VHOST
(VM)
VHOST
(VM)
Dup
(1:N)
Classifier
(VLAN振分)
Classifier
(MAC振分)
Fwd(1:1)
Merge
(N:1)
Fwd(1:1)
Fwd(1:1)
性能向上ポイント①
マルチキューやLoad Balancerによるスループット向上
性能向上ポイント②
Workerモデルによるスループット向上