## Slide 1: SPPの今後の実装予定（案）
2017/6/22
NTT-TX

## Slide 2
用語定義

## Slide 3: SPPの定義
SPPは，一つ以上のSPPコンポーネントと制御機能から構成される．
SPPコンポーネントの基本モデルは次ページ，具体的な例は次々ページ
制御機能は，SPPコンポーネントを起動停止，コンフィギュレーション情報の伝達，外部コマンド及びOpenStackとのIF機能を提供する

## Slide 4: SPPコンポーネントの基本モデル
SPPコンポーネントは，一つ以上の入力IFからの入力パケットを，一つ以上の出力IFへ出力する機能を有する
個々の入力IFは，物理NIC,vhost,ringのいずれか一つのRxを指す。 SPPコンポーネントに対して，複数種類の入力IFが混在することを許容する
個々の出力IFは，物理NIC,vhost,ringのいずれか一つのTxを指す。 SPPコンポーネントに対して，複数種類の出力IFが混在することを許容する
SPP
コンポーネント
入力IF
入力IF
出力IF
出力IF

## Slide 5: SPPコンポーネントの種類
FWD：一つの入力IFからのパケットを一つの出力IFに単純転送するコンポーネント
Merge：複数の入力IFからのパケットを一つの出力IFに単純転送するコンポーネント
Duplicate：一つの入力IFと複数の出力IFを管理し，一つの入力パケットを全出力IFに複製して転送するコンポーネント
Modifier：一つの入力IFからのパケットの特定のフィールドをコンフィギュレーションされた条件に応じて変更して一つの出力IFに転送する．
Classifier：一入力IFと複数の出力IFを管理する．入力パケットの特定のフィールドの内容に応じて出力IFを決定して，転送するコンポーネント
LoadBalancer：一入力IFと複数の出力IFを管理する．入力パケットの内容とは無関係な条件（ラウンドロビン等）に応じて出力IFを決定して，転送するコンポーネント

## Slide 6: 想定する提供IF(1/2)
  ポート追加(addコマンド相当)
  プロセスで入力パラメータで指定したポートを使用可能にする。
  ※物理NICはプロセス起動時に使用可能となる為、提供IFでは設定しない。
    入力パラメータ：プロセス番号
    入力パラメータ：ポート種別(vhost／ring)
    入力パラメータ：ポート種別毎の番号
    出力パラメータ：成功／失敗
  ポート削除(del) ※提供しない予定。
  ※物理NIC／vhostは削除方法が不明で、削除した場合の保証ができない。(DPDK提供のsppにも処理なし。)
  ※物理NIC／ringは他のプロセスなどからアクセスが可能な為、削除する必要がない。
  SPPコンポーネント設定(新規)
  指定したコアで動作させるSPPコンポーネントを設定する。
    入力パラメータ：プロセス番号
    入力パラメータ：設定したいコア番号
    入力パラメータ：SPPコンポーネント(前頁)の種別or 停止(空転状態で待機)
    出力パラメータ：成功／失敗
  経路設定(patchコマンド相当)
  SPPコンポーネントで使用するポートを設定する。
  ※SPPコンポーネントによっては、使用するポートの数が違う為、提供IFでは配列で指定。コマンドは要検討。
    入力パラメータ：プロセス番号
    入力パラメータ：設定したいコア番号
    入力パラメータ：受信ポート情報(nic0など、種別+種別毎の通し番号が分かる情報)
    入力パラメータ：送信ポート情報(nic0など、種別+種別毎の通し番号が分かる情報)
    出力パラメータ：成功／失敗

## Slide 7: 想定する提供IF(2/2)
  転送開始(forwardコマンド相当)／転送停止(stop)
  SPPコンポーネント毎の処理の開始or停止を行う。
    入力パラメータ：プロセス番号
    出力パラメータ：成功／失敗
  設定反映(新規) ※要不要の判断が必要
  他IF後に本IFを起動する事で、SPPコンポーネントへ設定を反映する。
  ※複数のSPPコンポーネントでNIC⇔VM間のパケット転送を行っていた場合に、
  設定を個々に反映してしまうと問題となる可能性がある為、本IFの提供が必要となる可能性を考えている。
  ただし、本IFを提供した場合は、1つのIFのみの場合でも、本IFを起動しないと設定は反映されない。
    入力パラメータ：プロセス番号
    出力パラメータ：成功／失敗
  状態取得(status)
  プロセス内の情報を取得する。取得可能な情報は未検討。
    入力パラメータ：プロセス番号
    出力パラメータ：検討中

## Slide 8
実装例

## Slide 9: プロセス・スレッド構成
Primaryプロセス
（mbuf/ring初期化等）
SPPプロセス（Secondary）
SPP
コンポーネント
スレッド
SPP
コンポーネント
スレッド
SPP
コンポーネント
スレッド
SPP
コンポーネント
スレッド
制御機能スレッド
コマンドIF
プロセス（spp.py）
OpenStack

## Slide 10: SPPの構成例（SFC）
SPPプロセス（Secondary）
SPPコンポーネント
（FWD）
SPPコンポーネント
（FWD）
制御機能スレッド
コマンドIF
プロセス（spp.py）
OpenStack
入力IF
出力IF
入力IF
出力IF
VM1
物理NIC
VM2
Primaryプロセスを省略

## Slide 11: SPPの構成例（VF）～Mac振り分け～
SPPプロセス（Secondary）
FWD
FWD
制御機能スレッド
コマンドIF
プロセス
（spp.py）
OpenStack
入力IF
出力IF
入力IF
出力IF
VM1
物理NIC
VM2
Classifier
（Mac）
Merge
FWD
FWD
出力IF
入力IF
入出力IFを省略
Dup
Primaryプロセスを省略

## Slide 12: SPPの構成例（VF）～Mac＋Vlan振分～
SPPプロセス（Secondary）
FWD
FWD
制御機能スレッド
コマンドIF
プロセス
（spp.py）
OpenStack
入力IF
出力IF
入力IF
出力IF
VM1
VM2
Classifier
（Mac）
Merge
FWD
FWD
出力IF
入力IF
Classifier
（Vlan）
Classifier
（Mac）
入出力IFを省略
Primaryプロセスを省略
Dup
物理NIC

## Slide 13: SPPの構成例（VF）～Mac＋Vlan振分＋LB～
SPPプロセス（Secondary）
FWD
FWD
制御機能スレッド
コマンドIF
プロセス
（spp.py）
OpenStack
入力IF
出力IF
入力IF
出力IF
VM1
VM2
Classifier
（Mac）
Merge
FWD
FWD
出力IF
入力IF
Classifier
（Vlan）
Classifier
（Mac）
LB
Classifier
（Vlan）
入出力IFを省略
Primaryプロセスを省略
Dup
物理NIC