## Slide 1: SPPコンポーネント実装方式の見直しについて （スレッド・プロセス構成）
2017/7/x
NTT-TX

## Slide 2: 1.概要
Sprint4までに実装しているspp_vfでは、３VM構成で性能は10Gbpsを満足する見込みではあるが、
・一物理NICあたり２コア（Classifire/Merge）
・仮想NICあたり２コア（FW(RX)/FW（TX））
を必要としており、今後のコア数に増加トレンドよっては運用制約になりえる。
上記のリソース利用条件を緩和する場合、性能劣化は避けれない見込みであることを前提に、本資料では、どのようなCPUコアリソースの使用パターンに対応できるか整理する。

## Slide 3: SPPコンポーネントの基本モデル（再掲）
SPPコンポーネントは，一つ以上の入力IFからの入力パケットを，一つ以上の出力IFへ出力する機能を有する
個々の入力IFは，物理NIC,vhost,ringのいずれか一つのRxを指す。 SPPコンポーネントに対して，複数種類の入力IFが混在することを許容する
個々の出力IFは，物理NIC,vhost,ringのいずれか一つのTxを指す。 SPPコンポーネントに対して，複数種類の出力IFが混在することを許容する
SPP
コンポーネント
入力IF
入力IF
出力IF
出力IF

## Slide 4
SPPコンポーネントの種類（再掲）
FWD：一つの入力IFからのパケットを一つの出力IFに単純転送するコンポーネント
Merge：複数の入力IFからのパケットを一つの出力IFに単純転送するコンポーネント
Duplicate：一つの入力IFと複数の出力IFを管理し，一つの入力パケットを全出力IFに複製して転送するコンポーネント
Modifier：一つの入力IFからのパケットの特定のフィールドをコンフィギュレーションされた条件に応じて変更して一つの出力IFに転送する．
Classifier：一入力IFと複数の出力IFを管理する．入力パケットの特定のフィールドの内容に応じて出力IFを決定して，転送するコンポーネント
LoadBalancer：一入力IFと複数の出力IFを管理する．入力パケットの内容とは無関係な条件（ラウンドロビン等）に応じて出力IFを決定して，転送するコンポーネント

## Slide 5: 検討の方向性
モデル | 方針 |  | 機能追加性 | 性能 | 
RTC | 全てのSPPコンポーネントを一コアに集約する（外部IF（vhost,ring,pNIC）以外は関数コールとする） |  | 低） 機能追加ごとに再コンパイル・検証などが必要 | 最低） | ×？
Pipe-Line | 一部のSPPコンポーネントを一コアに集約する | 同種コンポーネントの集約 | 現状維持？ | ？ | 次頁以降
 |  | 異種コンポーネントの集約 | 低） コンポーネントの考え方が崩れ3rd-Party拡張が見込みにくい | ？ | ×？
 | 現実装を維持しつつ適用モデル（ex,VF等）ごとに最適化 | （VF構成の場合の例）classifreからvhostに直接転送 | 現状維持？ | ？ | 最終頁に例示
SPPコンポーネントはDPDKアプリケーションの一種類であることから、一コア内で複数スレッドが動作するモデルは除外して考える。
性能が現行より劣ることが想定されるが、どの程度の劣化になるかは要評価

## Slide 6: 同種コンポーネントの集約
SPP
コンポーネント
入力IF
入力IF
出力IF
出力IF
SPP
コンポーネント
入力IF
入力IF
出力IF
出力IF
スレッド
物理コア
コマントorコンフィグで１つまたはそれ以上のコンポーネント構成に対応できること

## Slide 7: 実装イメージ
Componet#0用
Configデータ
Componet#i用
Configデータ
Componet#n用
Configデータ
ラップ関数
Comman/
Config更新
While(~)
{
Comp_hoge( *Config[i] );
}
Componet本体
（Comp_hoge（））
←Config[i]
Component#i

## Slide 8: 複数プロセスでの構成(1プロセス＝1SPPコンポーネント種類*)
SPPプロセス
VM
SPPプロセス
VM
SPPプロセス
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
SPPプロセス
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier
Fwd
Fwd
VHOST
制御機能
制御機能
制御機能
NIC/VHOST
RING
Component
凡例：
制御機能
現状：「Component=スレッド=コア」
前頁の実装後「Component×ｎ=スレッド=コア」（ｎはコマント/Config依存）
NIC
(外部ネットワーク)
前頁までの議論とは直接関係がないが、プロセス構成については、DPDKアプリケーションとしては機能の入れ替え単位であるという観点が軸になるため、下記のコンポーネント種別ごとに１プロセスとする方向性を検討することとしたい。
Classifier
Merge
スレッド

## Slide 9: 今後の進め方
以下を考慮して今後の進め方を整理する必要がある
  Component側の実装へのインパクト
  OpenStackとのIF条件にもインパクト（idの扱いなど）
  性能劣化度合いの評価と実施判断
（当面はOpenStack対応のコマンド実装が優先度高い？）
前頁の「コンポーネント種類」は、例えばVLANキーでの振り分け（Classifier）とMACキーでの振り分け（Classifier）は別種類と想定している。

## Slide 10: VF構成の場合の例のコア削減（例）
SPPプロセス
VM
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
制御機能
本頁の構成は、設計時にコアの使用数が多いという意見が出た為、コアを最少限にした構成を記載する。
この構成には以下の様な特徴がある。
メリット ：コアの使用数が最少で済む。
デメリット：P.4の構成と比較して、性能が劣化する。
複数のプロセスで使用した場合、経路の切り替えに制限がある。(P.14参照)
参考①の機能拡張を行う場合にも制限がある。(P.15参照)
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
Fwdは性能を求めなければ無くても動作は可能。
経路の切り替えは、SPPコンポーネントかVMの、VHOSTへの接続を切り替える事で行う。