## Slide 1: パケットカウンタ提案資料
2017/08/25
NTT-TX

## Slide 2: 概要
本資料で提案するパケットカウンタ機能の目的は、現状のSPPでは、パケットの流れ等が確認出来ない為、問題発生の際などに、パケットが転送されている事の確認や、パケットロスの発生区間を特定する為に、各コンポーネントで転送や破棄を行ったパケット数を確認可能とする事が目的となる。
なお、情報を頂いていたDPDKの統計情報の機能については、調査した結果は、本資料内の最後に参考として記載しています。この調査結果を踏まえ、
ーカウント機能：NIC/RING/Vhost共通に利用可能なパケット数情報についてはrte_eth_stats_get()を利用、その他SPPコンポーネントに固有のカウントは各コンポーネントで独自にカウント。
ー出力機能：各コンポーネントからコントローラ（spp.py相当）に出力。

## Slide 3: パケットカウンタで収集する情報
パケットカウンタを実装する上で、収集する情報についてまとめる。
下記4項目を各SPPプロセス毎に収集する。
転送したパケットのバイト数合計は、パケット単位での処理が必要となり、性能が落ちる可能性が高い為、収集を行わない予定。
■収集データ
①ポートから受信したパケット数（rte_eth_stats_get()を利用）
②ポートへ送信したパケット数（rte_eth_stats_get()またはSPP処理）
③ポートへ送信時、キュー溢れにより破棄したパケット数（SPP処理）
④以降、各SPPコンポーネント特有の収集項目（SPP処理）
※現在④以降に追加予定のデータは、Classifier(MACアドレス振り分け)で、
不明なMACアドレス宛のパケットを破棄した数を収集する予定。

## Slide 4: パケットカウンタの出力方法
収集したパケットカウンタを出力する方法は、
#480_パケットカウンタ提案資料_別紙1出力方法案.xlsxに記載している6案の内、使用者が簡単に使用できるのではないかという意見が開発内で多かった為、案①で行いたいと考えている。

## Slide 5: 【参考】DPDKの統計情報機能の調査について
DPDKでポート毎に統計情報を収集する機能(rte_eth_stats_get())があるとの事で、
その機能が使用可能かについての調査を実施した。
調査内容は、収集される情報、参照時の制限やIF毎の差分などで、
次のタスクの方針検討で使用可否を判断可能とする事を目的としている。
確認した結果としては、パケット数(ipackets/opackets)はIF種別(NIC/VHOST/RING)によらず、必ず収集されたが、バイト数はRINGと一部のNICで収集されなかった。
また、カウンタ値を参照可能なのはNIC以外はパケット転送を行ったプロセスのみの為、合計値などを表示したい場合は、共有メモリなどで複数のプロセスの情報を共有できる様にする必要がある。
次頁以降に調査した結果の詳細について記載する。

## Slide 6: 【参考】 DPDKの統計情報機能の調査結果(1/3)
DPDKのrte_eth_stats_get()からは、以下の構造体で収集された情報が返却される。
ファイル：dpdk-17.05/lib/librte_ether/rte_ethdev.h：197行目
struct rte_eth_stats {
uint64_t ipackets; /**< Total number of successfully received packets. */
uint64_t opackets; /**< Total number of successfully transmitted packets.*/
uint64_t ibytes; /**< Total number of successfully received bytes. */
uint64_t obytes; /**< Total number of successfully transmitted bytes. */
uint64_t imissed;
/**< Total of RX packets dropped by the HW,
* because there are no available buffer (i.e. RX queues are full).
*/
uint64_t ierrors; /**< Total number of erroneous received packets. */
uint64_t oerrors; /**< Total number of failed transmitted packets. */
uint64_t rx_nombuf; /**< Total number of RX mbuf allocation failures. */
uint64_t q_ipackets[RTE_ETHDEV_QUEUE_STAT_CNTRS];
/**< Total number of queue RX packets. */
uint64_t q_opackets[RTE_ETHDEV_QUEUE_STAT_CNTRS];
/**< Total number of queue TX packets. */
uint64_t q_ibytes[RTE_ETHDEV_QUEUE_STAT_CNTRS];
/**< Total number of successfully received queue bytes. */
uint64_t q_obytes[RTE_ETHDEV_QUEUE_STAT_CNTRS];
/**< Total number of successfully transmitted queue bytes. */
uint64_t q_errors[RTE_ETHDEV_QUEUE_STAT_CNTRS];
/**< Total number of queue packets received that are dropped. */
};

## Slide 7: 【参考】 DPDKの統計情報機能の調査結果(2/3)
前頁の構造体の内、”q_”から始まる名称のメンバはマルチキュー用な為、今回調査対象外としている。
残りのメンバの内、バイト数(ibytes／obytes)のメンバはRINGではカウントされなかったという情報を頂いたので、各IF毎に収集される情報の差分と、
SPPは複数のプロセスで動作する為、カウンタ値が各プロセスからどの様に見えるか調査した。

## Slide 8: 【参考】 DPDKの統計情報機能の調査結果(3/3)
・IF毎に収集される情報の差分
基本的にパケット数はどのIFでも収集される事が確認できた。バイト数についてはRINGと一部のNICが収集できなかった。
NIC ：DPDKが対応しているドライバであれば、パケット数・バイト数が収集可能。
※VM上で仮想NICをe1000とした場合、バイト数が収集できない。
VHOST：パケット数・バイト数が収集可能。
※VHOSTで用意した場合、ホスト側からでもゲストVM上の仮想NIC側からでも、
バイト数は収集可能である事を確認済み。
RING ：パケット数のみ収集可能。
・カウンタ値を参照可能なプロセス
NIC以外のカウンタ値はパケット転送を行ったプロセスのみで参照可能な事が確認できている。
NIC ：同じOS上のどのプロセスからでも参照可能。
※ホスト上だとどのプロセスから参照しても同じ値が見える。
※同じOS上と記載したのは、ホスト側とゲスト側は別扱いの為。
VHOST：addコマンドを投入したプロセスのみ参照可能。
※VHOST1つにつき参照可能なプロセスは1つとなる。
RING ：転送したパケット分のカウンタ値のみ参照可能。
※ClassifierとForward間のRINGの場合、Classifierではipacketsのみ参照可能で、
Forwardではopacketsのみ参照可能となる。