## Slide 1: SPPのプロセス構成検討
2017/7/x
NTT-TX

## Slide 2: 1.概要
本資料では、SPPを提供する場合、どの様な構成を保証するのかを検討する為、SPPを使用する場合の制限と、NIC⇔VHOSTの通信可能とする代表的な構成を記載する。
実際に検討内容について記載する前に、プロセス構成に影響しそうな、
確認中の内容とDPDKの制限について記載する。

## Slide 3: 1-1.確認中の内容
現在のSPPプロセス構成は、各SPPコンポーネントが独立して動作する様になっており、特にSPPコンポーネントの組み合わせ方などに制限は設けていない。
その為、組み合わせ方によっては、VF機能とは違う使用方法も可能となっており、NS研様へVF機能に限定した使用方法のみ許容するかなど、方向性を明確にしてもらう様に依頼中となっている。
その回答しだいでは、プロセス構成に影響がある可能性がある。

## Slide 4: 1-2.DPDKによる制限
SPPのプロセス構成を検討する上で、DPDKの仕様などで影響のありそうな内容を記載する。
■DPDKによる制限
①VHOSTへのアクセスは、そのVHOSTを作成したプロセスのみ可能。
②1プロセスで使用可能なポート数は32まで。
（DPDKのコンフィグを変更することで254まで拡張可能。）
③NICはDPDKのPrimaryプロセスで設定している為、動的な増減は出来ない。
■SPPによる制限
①1つのコア上で複数のSPPコンポーネントを動作させない。
(プロセスかスレッドかによらない。)

## Slide 5: 2.SPPプロセスの構成について
SPPプロセスの構成については、一番大きな括りで分けると、
・1プロセスで動作させる
・複数のプロセスで動作させる
となる。
SPPとしては、使用者が環境に合わせて自由に使用できる様に、なるべく1プロセスと複数プロセスの両方の構成を保証すべきと考えている。
次頁からは、1つのNICからVHOSTへ通信させる場合の、SPPの代表的な(良く使用すると思われる) 構成を、1プロセスでの構成と複数プロセスでの構成のそれぞれで使用例として記載する。

## Slide 6: 使用例1：1プロセスでの構成
VM
SPPプロセス
VM
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier
Fwd
Fwd
VHOST
制御機能
1プロセスでSPPコンポーネントを動作させた場合の代表的な構成となる。
メリット ：1プロセスの起動で済む為、SPPの起動・停止が楽。
操作を行うのが全て同じプロセスになる為、プロセスを指定を考える必要がない分、設定が楽。
デメリット：使用しているCPUの変更などのプロセス停止が必要な作業を行う場合、全経路のパケット転送が停止する。
DPDKによる制限③に影響を受けやすい。
CPUの数が動作できるSPPコンポーネントの数となる為、CPUの数を増やさないとルートを増やしたりする事はできない。
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：

## Slide 7: 使用例2：複数プロセスでの構成(1プロセス＝1SPPコンポーネント)
VM
SPPプロセス
SPPプロセス
SPPプロセス
SPPプロセス
SPPプロセス
SPPプロセス
制御機能
制御機能
制御機能
制御機能
制御機能
制御機能
VM
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier
Fwd
Fwd
VHOST
複数プロセスでSPPコンポーネントを動作させた場合の代表的な構成となる。
本頁は、各プロセスを最小構成である1プロセス＝1SPPコンポーネントとして記載している。
デメリットが大きい為、実質は使用する事はないと思われる。
メリット ：プロセス毎にSPPコンポーネントが動作する為、組み合わせの変更がしやすい。
使用しているCPUの変更などのプロセス停止が必要な作業を行う場合、影響が最小限で済む。
デメリット：DPDKによる制限①によって、VHOSTの使用が制限される。
プロセスを沢山起動するので、SPPの起動・停止・管理が大変。
DPDKによる制限①により、VHOSTは送受信のプロセスが別の場合、どちらかのプロセスしか使用できない。
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：

## Slide 8: 使用例2´：複数プロセスでの構成(1プロセス≒1SPPコンポーネント)
VM
SPPプロセス
VM
SPPプロセス
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
SPPプロセス
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier
Fwd
Fwd
VHOST
本頁は、使用例2でVHOSTの使用が制限されるのは問題が大きい為、代案の構成となる。
各プロセスをNICやVHOSTなど外部と接続するIFについては、送受信で1プロセスとする構成となる。
メリット ：プロセス毎に多くても2つのSPPコンポーネントまでしか動作しない為、組み合わせの変更がしやすい。
使用しているCPUの変更などのプロセス停止が必要な作業を行う場合、影響が最小限で済む。
デメリット：プロセスを沢山起動するので、SPPの起動・停止・管理が大変。
設定の際にプロセス内にSPPコンポーネントが複数存在する為、設定時にプロセス＋コアを意識する必要がある。
制御機能
制御機能
制御機能
VHOSTへのアクセスが1プロセスのみの為、問題なし。
NIC側は送受信を1プロセスにする事は必須ではないが、接続先のVHOSTを合わせる場合が多い為、一緒にした方が管理をし易いと考えている。
複数のプロセス内に複数のSPPコンポーネントが存在する為、コマンド等で設定する場合にプロセス＋コアを意識して設定する必要がある。
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：

## Slide 9: 整理
DPDKによる制限と各使用例でのメリットデメリットに記載した内容をまとめると下記の様になる。
※赤字は制限あり、またはデメリット側で記載している内容となる。
※現状、1部のプロセスを停止しての作業があまりない為、1プロセスでも複数プロセスでも大きな差とはなっていない。
対応内容 | 使用例1 | 使用例2 | 使用例2´ | 備考
DPDKによる制限①VHOSTへのアクセスは、そのVHOSTを作成したプロセスのみ可能。 | 影響無 | 影響有 | 影響無 | 
DPDKによる制限②1プロセスで使用可能なポート数は32まで。 | 影響多 | 影響少 | 影響少 | 
DPDKによる制限③NICの増減はDPDKのPrimaryプロセスで設定している為、対応不可。 | 影響有 | 影響有 | 影響有 | 
SPPによる制限②1つのコア上で複数のSPPコンポーネントを動作させない。 | 影響有 | 影響有 | 影響有 | 現状考慮していない。
プロセスの起動・停止・管理 | 1プロセスなので簡単 | プロセス数が多いので大変 | プロセス数が多いので大変 | 
操作時の指定 | プロセス番号は固定、コア番号は可変 | プロセス番号は可変、コア番号はプロセス毎に固定 | プロセス番号＆コア番号ともに可変 | 
CPUの変更 | 全パケット転送が停止 | 対象箇所のみ転送が停止 | 対象箇所のみ転送が停止 | 

## Slide 10: 【参考】参考となる構成
以降のページには、SPPを使用して組める、参考となる構成とその構成を使用した場合の特徴を記載する。

## Slide 11: 参考①：外部プロセスによる機能拡張(1/2)
VM
外部プロセス
SPPプロセス
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier (スレッド)
Fwd
Fwd
VHOST
本頁の構成は、NS研様より他社作成のプロセスを使用して機能の追加(VXLANの終端を行うModifierの追加など)を行えるのかという質問があった為、記載している。
この構成は、RINGを使用して他プロセスへパケットを転送し、パケットを変更して本来の転送先へ戻すという構成となる。
この様にRINGを使用して外部プロセスとの通信を行う場合、SPP側にRINGをつなぐ相手となるSPPコンポーネントが必要となる。
Modifier
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
SPPコンポーネント間はRINGで通信している為、外部プロセスとの通信を割り込ませる事が可能。

## Slide 12: 参考①：外部プロセスによる機能拡張(2/2)
VM
外部プロセス
SPPプロセス
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Fwd
Merge
Fwd
VHOST
Classifier (スレッド)
Fwd
Fwd
VHOST
前頁はSPPコンポーネントの間に外部プロセスを追加したが、RINGでの通信はSPPコンポーネント間のみの為、NICやVHOSTとSPPコンポーネント間の場合には、考慮が必要となる。
下記の図はNICとSPPコンポーネント間に外部プロセスを追加したい場合の案となる。
推奨となるのは、NICとの通信用にFwdを追加し、FwdとClassifierの間に外部プロセスを追加する方法となる。
NICについては、外部プロセスから直接アクセスしても問題はないが、複数のプロセスからNICへアクセス可能となる為、設定が増え、管理の手間が増える。また、外部プロセスからのVHOSTへの直接のアクセスは、SPPプロセスとの間で切り替えができない。
ただし、外部プロセスを必ずRINGで通信させ様とするとFwdを追加したりする分、コアの使用数が増える可能性がある。
Modifier
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
Classifierの前に入れるのであれば、Fwdを追加してRINGで通信をする事も可能。ただし使用するコア数が増える。
Fwd
NICから受け取った全パケットに操作を行うのであれば、Classifierより前に入れるのが効率的だが、外部プロセスからNICへ直接アクセス可能とすると、外部プロセス側でNICとRINGの使用を切り替える方法やSPPプロセスと設定の競合などを意識する必要が増え、管理などの手間が増える。
外部プロセスからVHOSTを操作する場合は、DPDKによる制限①に引っかからない様に注意が必要。
(SPPプロセス側と外部プロセス側でVHOSTのアクセスを切り替えできないので、どちらにしても非推奨となる。)

## Slide 13: 参考②：コア数削減の構成(1/3)
SPPプロセス
VM
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
制御機能
本頁の構成は、設計時にコアの使用数が多いという意見が出た為、コアを最少限にした構成を記載する。
この構成には以下の様な特徴がある。
メリット ：コアの使用数が最少で済む。
デメリット：P.4の構成と比較して、性能が劣化する。
複数のプロセスで使用した場合、経路の切り替えに制限がある。(P.14参照)
参考①の機能拡張を行う場合にも制限がある。(P.15参照)
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
Fwdは性能を求めなければ無くても動作は可能。
経路の切り替えは、SPPコンポーネントかVMの、VHOSTへの接続を切り替える事で行う。

## Slide 14: 参考②：コア数削減の構成(2/3)
SPPプロセス
SPPプロセス
VM
Primary
プロセス
コマンドIFプロセス（spp.pyやspp-agent）
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
制御機能
本構成で起動した場合、ClassifierとMergeが直接VHOSTと接続している為、NIC毎に複数のプロセスで起動すると、VHOSTを別プロセスと切り替えができなくなってしまう。
ただし、本構成の場合、SPPコンポーネントの数が多くはならないので、1プロセスで起動すれば問題ないと考えている。
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier
VHOST
制御機能
VHOSTは複数のプロセスからアクセスできないので、切り替え不可となる。

## Slide 15: 参考②：コア数削減の構成(3/3)
本構成で起動した場合、NICとVHOSTの間にSPPコンポーネントが1つしか存在しない為、機能拡張を行う場合、外部プロセスからNICやVHOSTを直接アクセスするか、SPPコンポーネントを追加する必要がある。
SPPコンポーネントを追加する場合、外部プロセスもDPDKを使用していると考えられる為、2倍のコア数を使用する事になる。
また、NICやVHOSTへ直接アクセスする場合、P.12に記述した注意点があり考慮が必要である。
VM
外部プロセス
SPPプロセス
VM
NIC
(外部ネットワーク)
Merge
VHOST
Classifier (スレッド)
Fwd
Fwd
VHOST
Modifier
NIC/VHOST
RING
コア(スレッド)
凡例：
SPPコンポーネントとRINGで接続しようとすると2倍のコアが必要となる。
Fwd
外部プロセス
Modifier
外部プロセス
Modifier